一、项目名称：环保型小型化干燥空气绝缘封闭开关设备

二、推荐等级：河南省科学技术进步二等奖

三、项目简介

SF6由于其优异的灭弧及绝缘性能已被广泛应用于电力开关设备中。但SF6却是温室效应气体，其温室效应是CO2的23900倍；且在电弧作用下易分解出有毒物质。SF6气体一旦泄露，会对环境造成污染并危机工作人员的健康。此外，高压力的SF6开关设备在低温环境条件下使用时，气体易出现液化，需要加热装置否则会出现开关设备闭锁，危及电力系统安全运行。减少甚至杜绝SF6的使用和排放成为输变电设备行业的目标。

为符合经济社会发展要求，建设更加节能、环保的智能电网系统，行业内已开始逐渐研制采用环保气体的环网开关设备；随着真空开断技术的不断进步，在中压领域使用真空开断技术，并已为用户所接受。与SF6介质开断相比，真空开断时由于电弧能量小，触头磨损小，从而具有非常高的电寿命。因此研制环保型气体绝缘环网柜是大势所趋，干燥空气绝缘开关设备是免维护产品，并具有更长的生命周期、更高的操作安全性和可靠性。

该项目产品以干燥空气作为绝缘并以真空作为开断介质，并针对该产品结构特点，对其接触电阻、密封箱体气体压力和水分含量、触头压力等几种技术参数进行计算，为产品的开发提供了理论基础。该产品采用模块化、组合化、零部件通用化的结构技术方案，在断路器开断技术、密封技术、绝缘技术、三工位开关控制技术、零部件通用性技术等方面，解决了一系列技术难题，主要研究内容如下：

（1）在充气柜绝缘介质技术方面，首创了以干燥空气作为绝缘并以真空作为开断介质技术，真空断路器固封极柱、传动主轴操动机构及一种柜体的泄压技术，以解决断路器的温升、机械特性监测不便、绝缘距离不够和柜体不安全的问题，提高断路器的机械寿命、绝缘性能及柜体安全性；

（2）在密封技术方面，首创母线套管双向密封技术，以解决绝缘套管及母线损坏后需要更换时，需要打开密封箱体及安装不便的问题，实现密封箱体气密性的完整性和安装的便捷性；

（3）在绝缘技术方面，首创一种连接母线的加工方法及使用该连接母线进行绝缘材料注塑技术，以解决绝缘距离增大、柜体体积大的问题，提高绝缘强度、减小柜体体积；

（4）在三工位开关控制技术方面，研究研究单相动触刀及其绝缘拐臂、三相动触刀组件、动触头组件、静触头组件及静触头固定座等技术，以解决动触头接触电阻大、使用过程温升大、软连接铜带出现断裂的问题，提升开关单元的绝缘性和稳定性能；

（5）在柜体技术方面，通过对柜体泄压、防爆装置、电缆封板安装等技术研究，实现了柜体的整体结构强度及安全性。

2014年,本项目通过了河南省科技厅科技成果鉴定,2016年，通过了中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定，与会专家对产品给予了高度评价，认为该成果综合性能指标达到国际先进水平。该项目成果共申请专利20项，已经获得17项授权专利。其中发明专利3项，实用新型14项

该项目产品推广后，先后在河南众志电力建设工程有限公司、长葛市汇盛铝业科技有限公司等多个用户中得到广泛应用，累计经济效益达25083万元，受到用户高度评价。设备绿色环保、性能稳定、运行可靠、免维护、小型化，促进了电力行业的技术进步，为构建健康、环保的社会环境做出了贡献。

四、推广应用情况

依托本项目的研究成果，公司采用先进的加工设备、检测设备以及先进的生产工艺，积极组织生产、销售人员进行产品的生产和销售。在电力系统中进行推广应用，取得良好的销售业绩。

环保型小型化干燥空气绝缘封闭开关设备具有环保型、小型化、智能化、免维护等特点，在电力系统中得到了广泛应用。该项目产品推广后，先后在河南众志电力建设工程有限公司、长葛市汇盛铝业科技有限公司等多个用户中得到广泛应用，受到用户高度评价。设备绿色环保、性能稳定、运行可靠、免维护、小型化，促进了电力行业的技术进步，为构建健康、环保的社会环境做出了贡献。该产品的研制，丰富了公司产品种类，是公司产品转型升级的又一坚强利器。截止2016年底，该产品累计经济效益达25083万元，新增利润10869.3多万元。。

主要应用单位情况表

| 应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 | 推广应用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南森源电气股份有限公司 | 干燥空气绝缘封闭开关设备 | 2014年1月至今 | 孙艳芳 13569487606 | 销售8361台套，销售收入25083万元，新增利润10869.30万元。 |
| 河南众志电力建设工程有限公司 | 干燥空气绝缘封闭开关设备 | 2014年5月至今 | 赵一鸣 13653748482 | 新增销售额2693.15万元，新增利润132.45万元。 |
| 长葛市汇盛铝业科技有限公司 | 干燥空气绝缘封闭开关设备 | 2014年9月至今 | 王阳阳 13523282907 | 新增销售额119万元，新增利润17.85万元。 |
| 长葛市金隆铝业有限公司 | 干燥空气绝缘封闭开关设备 | 2015年6月至今 | 魏阳 15138483127 | 新增销售额176万元，新增利润29.07万元。 |

- 曾获科技奖励情况

- 采用绿色环保气体绝缘介质的柜式成套开关设备技术及产品开发，2017年3月，获许昌市科技进步特等奖；

- XGN86A-12型箱型固定式户内交流金属封闭开关设备，2015年8月，获许昌市科学技术进步一等奖。

七、主要完成单位

第一主要完成单位：河南森源电气股份有限公司

第二主要完成单位：河南华盛隆源电气有限公司

八、创新推广贡献

第一主要完成单位：河南森源电气股份有限公司作为本项目的第一主要完成单位，对现有气体绝缘开关设备在绝缘介质技术、密封技术、绝缘技术、三工位开关控制技术等长期以来未能得到有效解决的问题，结合公司自有技术和研发实力，从技术、标准、用户需求的符合性出发，开展创新性研究。

（1）在充气柜绝缘介质技术方面，首创了以干燥空气作为绝缘并以真空作为开断介质技术，提高断路器的机械寿命、绝缘性能及柜体安全性；

（2）在密封技术方面，首创母线套管双向密封技术，以解决绝缘套管及母线损坏后需要更换时，需要打开密封箱体及安装不便的问题，实现密封箱体气密性的完整性和安装的便捷性；

（3）在绝缘技术方面，首创一种连接母线的加工方法及使用该连接母线进行绝缘材料注塑技术，以解决绝缘距离增大、柜体体积大的问题，提高绝缘强度、减小柜体体积；

（4）在三工位开关控制技术方面，以解决动触头接触电阻大、使用过程温升大、软连接铜带出现断裂的问题，提升开关单元的绝缘性和稳定性能；

（5）在柜体技术方面，通过对柜体泄压、防爆装置、电缆封板安装等技术研究，实现了柜体的整体结构强度及安全性。

产品的市场拓展销售工作由公司统一实施，利用现有营销网络和销售体系优势，分重点区域、重点行业以产品推介会的形式进行产品推介，邀请各相关设计院知名专家到公司对产品进行详细的了解，提高公司智能化产品的影响力。该产品先后在多家单位推广应用，且运行效果良好。

第二主要完成单位：河南华盛隆源电气有限公司作为本项目的第二主要完成单位，配合第一主要完成单位对环保型小型化干燥空气绝缘封闭开关设备的关键技术进行了剖析和研究，主要参与三工位开关控制技术方面技术研究。

九、主要知识产权证明目录

| 知识产权类别 | 知识产权 具体名称 | 授权号 | 授权 日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 发明专利有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 真空断路器固封极柱 | ZL201410611468.4 | 2016.9.7 | 2231479 | 河南森源电气股份有限公司 | 李晓英,刘洋,曹宏,马炳烈,赵中亭,司贞员 | 有效 |
| 发明专利 | 一种充气柜用绝缘套管 | ZL201510225480.6 | 2016.9.7 | 2230067 | 河南森源电气股份有限公司 | 杨明朝,赵振伟,高佩,厉复新 | 有效 |
| 发明专利 | 一种流水线式加工母线的生产方法 | ZL201410013544.1 | 2016.3.30 | 2007688 | 河南森源电气股份有限公司 | 刘洋, 王玲娣,谷新卫 ,胡占楼,宋浩 | 有效 |
| 实用新型 | 一种关节轴承及使用该关节轴承的断路器 | ZL201620558055.9 | 2016.11.16 | 5657422 | 河南森源电气股份有限公司 | 邵淑敏,贾华景,范冠鹏,李金辉,张英杰 | 有效 |
| 实用新型 | 一种传动主轴及使用该传动主轴的操作机构 | ZL201620463286.1 | 2016.10.12 | 5620183 | 河南森源电气股份有限公司 | 李金辉,刘洋,范冠鹏,潘亚培,邵淑敏,贾华景 | 有效 |
| 实用新型 | 充气柜 | ZL201620901046.5 | 2017.2.22 | 5939594 | 河南森源电气股份有限公司 | 刘洋,宋浩,李金辉,范冠鹏,魏凯,张伟强,付贺奎 | 有效 |
| 实用新型 | 一种导电端子 | ZL201620900923.7 | 2017.2.22 | 5937215 | 河南森源电气股份有限公司 | 刘洋,宋浩,李金辉,范冠鹏,魏凯,张伟强,付贺奎 | 有效 |
| 实用新型 | 一种转接母线及使用该转接母线的充气柜 | ZL201620463289.5 | 2016.10.12 | 5621167 | 河南森源电气股份有限公司 | 李金辉,刘洋,范冠鹏,潘亚培,邵淑敏,贾华景 | 有效 |
| 实用新型 | 一种户内充气环网柜防爆装置 | ZL201320399337.5 | 2014.4.2 | 3489074 | 河南森源电气股份有限公司 | 杨明朝,赵睿哲,郭萌萌,寇松超 | 有效 |
| 实用新型 | 一种户内充气环网柜用电缆室封板安装结构 | ZL201320577415.6 | 2014.4.2 | 3489404 | 河南森源电气股份有限公司 | 杨明朝,高佩,王延彬 ,寇松超 | 有效 |

主要完成人情况表

| 排名 | 姓名 | 技术职称 | 工作单位 | 对本项目技术创造性贡献 | 曾获科技奖励情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘 洋 | 工程师 | 河南森源电气股份有限公司 | 负责项目的总体设计，技术方案的确定、任务分工与人员调配、组织落实等全面工作。（1）首创一种真空断路器固封极柱技术；（2）首创一种连接母线的加工方法及使用该连接母线进行绝缘材料注塑技术；（3）研究软连接与动触头整体连接结构；（4）研究一种静触头固定座技术等。 | 2014年,河南省科技进步奖三等奖,TWLB智能有载快速调压无功补偿滤波成套装置,第3名;；2015年，河南省科技进步奖三等奖，高环境适应性中压开关设备，第4名。 |
| 2 | 李金辉 | 助理工程师 | 河南森源电气股份有限公司 | 负责项目的总体设计，技术方案的确定、任务分工与人员调配、组织落实等全面工作。（1）研究一种静触头固定座技术；（2）研究软连接与动触头整体连接结构；（3）研究机柜结构及泄压装置等。 | 无 |
| 3 | 范冠鹏 | 助理工程师 | 河南森源电气股份有限公司 | 主要负责产品设计，参与图纸的设计、评审等工作样机制作、型式试验和产品鉴定等工作。（1）研究一种静触头固定座技术；（2）研究软连接与动触头整体连接结构；（3）研究断路器用关节轴承及传动主轴；（4）研究三工位开关技术等。 | 无 |
| 4 | 曹 宏 | 教授级高工 | 河南森源电气股份有限公司 | 负责项目的总体设计，技术方案的确定、任务分工与人员调配、组织落实等全面工作。（1）首创断路器用固封极柱；（2）首创母线套管双向密封技术。 | 2015年，河南省科技进步奖三等奖，高环境适应性中压开关设备，第1名。 |
| 5 | 曹荣杰 | 工程师 | 河南华盛隆源电气有限公司 | 主要负责产品设计，参与图纸的设计、评审等工作样机制作、型式试验和产品鉴定等工作。参与研究三工位开关。 | 无 |
| 6 | 潘亚培 | 助理工程师 | 河南森源电气股份有限公司 | 主要负责产品设计，参与图纸的设计、评审等工作样机制作、型式试验和产品鉴定等工作。（1）研究断路器用传动主轴；（2）研究一种充气柜用转接母线；（3）研究三工位开关技术。 | 无 |
| 7 | 魏 凯 | 助理工程师 | 河南森源电气股份有限公司 | 主要负责产品设计，参与图纸的设计、评审等工作样机制作、型式试验和产品鉴定等工作。（1）研究一种充气柜及充气柜断路器用导电端子；（2）研究三工位开关用动触头组件。 | 无 |
| 8 | 邵淑敏 | 助理工程师 | 河南森源电气股份有限公司 | 主要负责产品设计，参与图纸的设计、评审等工作样机制作、型式试验和产品鉴定等工作。（1）研究断路器传动主轴、关节轴承技术，（2）研究充气柜用转接母线，（3）研究三工位开关技术。 | 无 |
| 9 | 贾华景 | 助理工程师 | 河南森源电气股份有限公司 | 主要负责产品设计，参与图纸的设计、评审等工作样机制作、型式试验和产品鉴定等工作。（1）研究断路器传动主轴、关节轴承技术，（2）研究充气柜用转接母线，（3）研究三工位开关技术； | 无 |
| 10 | 杨明朝 | 助理工程师 | 河南森源电气股份有限公司 | 主要负责产品设计，参与图纸的设计、型式试验和产品鉴定等工作。（1）首创母线套管双向密封技术；（2）研究充气环网柜柜体及防爆装置。 | 无 |